Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по газоснабжению помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления сельского клуба села Покровка по ул.Центральная, дом 69

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по газоснабжению помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления сельского клуба села Покровка по ул.Центральная, дом 69.

2. О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридических лиц)/ место жительства(для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | ФИО контактного лица |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |

Наименование и характеристика выполняемых работ:

Наружный газопровод

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 – 48м2 окрашиваемой поверхности

- Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п., количество окрасок 2 - 48м2 окрашиваемой поверхности

- Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2м, группа грунтов 1 – 24 ямы

- Устройство фундаментов-столбов бетонных – 5,52 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

- Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя – 108м2 изолируемой поверхности

- Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 0,9кг

- Монтаж опорных конструкций под наружные трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты – 0,681т конструкций

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 3,5мм – 81,4м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159мм толщина стенки 4,5мм – 13,5м

- Сталь угловая равнополочная спокойная 18сп, шириной полок 60-100мм – 0,06т

- Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм – 0,003т фасонных частей

- Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80мм – 0,6м трубопровода

- Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм – 0,6м трубы, уложенной в футляр

- Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100мм – 2 сальника

- Установка металлических  оград по металлическим стойкам без цоколя из сетки высотой до 1,7м – 6,8м оград

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 2,5мм – 13,51м

- Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей – 1шт

- Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50мм – 92м газопровода

- Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 25мм, толщина стенки 3,5мм – 1,5м

- Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 32мм, толщина стенки 3,5мм – 91м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 3,5мм – 0,5м

- Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100мм – 18м газопровода

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89мм толщина стенки 3,5мм – 18,18м

- Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм – 2шт

- Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа давлением 0,1Мпа (1кгс/см2) диаметром 25мм – 1шт

- Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа давлением 0,1Мпа (1кгс/см2) диаметром 32мм – 1шт

- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25мм – 2шт

- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32мм – 2шт

- Выдержка под давлением до 0,6МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300мм – 1 участок испытания газопровода

- Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3МПа) условным диаметром до 50мм – 111м газопровода

- Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм – 111м трубопровода

- Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50мм – 1 узел

- Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер мм 50х50х5 – 2шт

- Заземляющие проводники. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 – 15,6м

Газовое оборудование внутреннее

- Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм – 3,5м трубопровода

- Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм – 6,3м трубопровода

- Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм – 1м трубопровода

- Пневматическое испытание газопроводов – 9,8м газопровода

- Установка водонагревателей емкостных – 1 прибор

- Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50мм – 1 фильтр

- Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм – 0,5м трубопровода

- Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100мм – 1 сальник

- Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм – 0,5м трубы, уложенной в футляр

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 – 2,4м2 окрашиваемой поверхности

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -  2,4м2 окрашиваемой поверхности

- Крепления длятрубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 3,6кг

- Монтаж насадки для свечи - 0,00076т конструкций

- Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50мм при толщине стен до 51см – 2шт

- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25мм – 8шт

- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20мм – 4шт

- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15мм – 2шт

Газовое оборудование внутреннее

- Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода 10мм, счетчик, диаметр условного прохода до 40мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях – 1шт

- Установка сигнализатора загазованности и дублера – 1 комплект

- Установка электромагнитного клапана сигнализатора загазованности. Диаметр условного прохода, мм 32 – 1шт

- Установка термозапорного клапана. Диаметр условного прохода, 25мм – 1шт

- Закладное устройство отбора давления идеальных газов – 1шт

- Бобышки, штуцеры на условное давление. Закладное устройство для установки поверхностных приборов – прижим – 1шт

- Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1м до 1кг, по стене деревянной – 30м кабеля

- Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские с раздельным основанием марки АППВ, с числом жил-2 и сечением – 4 кв.мм – 30м

Цена контракта: ________________________________________

Цена включает в себя расходы: выполнение работ, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством

Подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) у нашей организации имеется лицензия на осуществление вышеназванной деятельности.

Руководитель (должность)     __________                                              _______________

(подпись)	                                                  (ФИО)

м.п.

Муниципальный контракт №____ (проект)

на выполнение работ по газоснабжению помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления сельского клуба села Покровка по ул.Центральная, дом 69

г. Лукоянов                                                                                            «__»_________2009 г.

Администрация Печинского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области, в лице главы местного самоуправления  Шиндина А.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и ________________________________, в лице ____________________  действующего на основании _____________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (Протокол № ____ от __________), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является  выполнение работ по газоснабжению помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления сельского клуба села Покровка по ул.Центральная, дом 69 (далее – работы).

1.2. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимися предметом настоящего Муниципального контракта, определяются Муниципальным заказчиком  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями запроса котировок.

1.4. Срок начала Работ по настоящему муниципальному контракту ________________  2009 года.

1.5. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту __________________ 2009 года.

1.6. Гарантия качества выполняемых работ 60 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком  за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту Муниципальный заказчик обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

# 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной победителем запроса котировок, и составляет ___________ (____________________________) рублей.

3.2. Муниципальный заказчик после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с Подрядчиком в размере, установленном пунктом 3.1, в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ. Счет на платеж Подрядчик выставляет в соответствии с условиями Раздела 4 настоящего Муниципального контракта.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ, оформленным по форме КС-2.

4.2. По завершении работ Подрядчик направляет Муниципальному заказчику Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. Муниципальный заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить Подрядчику один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от Муниципального заказчика не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным Муниципальным заказчиком.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ Муниципальный заказчик направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе Муниципальным заказчиком от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ Подрядчик выставляет Муниципальному заказчику счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате Муниципальным заказчиком.

4.6. Подрядчик вправе по согласованию с Муниципальным заказчиком досрочно сдать выполненные работы. Муниципальный заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.4. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Муниципального контракта устанавливается с момента его подписания и до ___________2009 года.

9.2. Срок окончания действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.

# 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН